PM70M H.265系列高清网络数字矩阵

红苹果PM70M H.265系列高清网络数字矩阵是红苹果电子最新研发的一款固化式高清网络解码产品，单机箱最大支持48路HDMI输出，奇数口支持4K。充分考虑市场需求，适用于各种场合，是一款技术先进、功能实用、使用便捷的高清网络上墙设备。

红苹果PM70M H.265系列高清网络数字矩阵可以将前端高清网络摄像机或平台软件通过网络传过来的压缩视频数据解码还原为高清数字信号输出至显示设备上。支持图像巡视、成组、分割、成组等多种显示方式，可以实现实时语音监听，报警联动等功能。编解码方式支持H.265、H.264、MPEG4等，支持4K解码显示。

本产品功能完善、稳定可靠、操作简单，直接连接显示设备输出，适合于绝大多数要求图像解码上电视墙的网络视频监控场合。

功能特点

- 支持网络媒体数据接入；

- 单板支持1路HDMI输入（插卡式机箱）；

- 单机箱最大支持48路HDMI视频输出；

- 支持多种分辨率，可手动改变输出分辨率；

- 最高支持3840×2160@60Hz视频输出；

- 支持4K、1080P、1080I、720P、D1等视频格式；

- 支持标准H.265、 H.264、MPEG4码流；

- 单模块支持2/4路4K或16路1080P或36路720P解码显示；

- 支持视频输出分割显示，最大支持单屏25分割显示；

- 支持图像巡视、成组、分割、拼接等显示；

- 支持预案设定和预案管理；

- 支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果；

- 支持智能网络通讯（插卡式机箱）；

- 支持主从智能数据同步（插卡式机箱）；

- 支持智能连接；

- 支持音频输入、输出，可实现监听、广播、对讲等应用需求；

- 支持报警联动及报警开关输出功能（固化式两路仅支持报警联动）；

- 支持OSD功能，可叠加标题、系统信息、告警信息等；

- 支持多条标题编辑，位置可灵活配置；

技术参数

| 规格与参数 |
| --- |
| 型号 | PM70MA/00-2H-4K | PM70MA/00-4H-4K | PM70MB/00-16H-4K | PM70MD/00-48H-4K |
| 描述 | 固化式2路输出 | 固化式4路输出 | 插卡式16路输出 | 插卡式48路输出 |
| 模块接口参数 |
| 输入 | 不支持 | 单模块支持一路HDMI视频信号输入 |
| 输出 | 单机支持2路HDMI视频信号输出。 | 单机支持4路HDMI视频信号输出。 | 单模块支持2路HDMI视频信号输出。 |
| 以太网 | 100M/1000M自适应 |
| 音频输入 | 1路，采用Ф3.5音频接口 |
| 音频输出 | 1路，采用Ф3.5音频接口 |
| 报警输出 | 支持 |
| USB2.0 | 支持 |
| RS232 | 支持 |
| 视频参数 |
| 网络视频解码 | H.265、H.264、MPEG4； |
| 网络视频输入 | 1080P、1080I、720P、D1； |
| HDMI输出分辨率 | 1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz、 |
|  | 1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、 |
|  | 3840×2160@60Hz； |
| 视频解码显示 | 单机支持4路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示； | 单机支持8路4K或32路1080P或64路720P或128路D1解码显示； | 单模块支持4路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示； |
| 大屏拼接显示 | 单机支持2屏任意拼接显示 | 单机支持4屏任意拼接显示 | 单机支持16屏任意拼接显示 | 单机支持48屏任意拼接显示 |
| 单屏分割显示 | 分别支持 4/6/8/9/16/25分屏； |
| OSD信息 | 支持（窗口、通道、标题等信息显示） |
| 音频参数 |
| 音频编解码 | 支持G.711、G.726、ADPCM音频编解码； |
| 开启/静音 | 可全局设置，可单通道快捷操作； |
| 音频输入 | 单机支持1路音频编码，可启用和关闭音频输入； | 单模块支持2路音频编码，可启用和关闭音频输入； | 单模块支持1路音频编码，可启用和关闭音频输入； |
| 管理及维护 |
| 基本应用 | 多用户登陆/注销，最大支持72用户同时在线； |
|  | 用户之间权限区分；支持视频切换及控制； |
|  | 支持巡视、成组、分割等显示模式；自动巡检，方案设置及调用； |
| 系统管理及配置 | 提供PENET协议和接口，通过对接，可以使第三方客户端或平台对设备进行管理和配置；权限分配和权限管理； |
| 系统维护 | 系统日志；设备状态检测、故障检测及报告；支持在线升级； |
| 系统出厂配置 | 可根据需求定义多个产品型号； |
| 其它 |
| 时间同步 | 具备内部RTC功能，多设备级联支持时间自动同步功能； |
|  | 提供PENET接口协议，可与系统内时间服务器同步； |
| 报警输入 | 支持网络报警信息接入； |
| 报警输出 | 支持报警联动 | 支持2路报警开关量输出； 支持报警联动； |
| 报警处理 | 支持自动和手动报警处理模式 |
| 设备供电 | DC 12 | AC 220 |
| 功耗 | ≤10W | ≤24W | ≤96W | ≤288W |
| 设备工作温度 | 0～45℃； |
| 设备工作湿度 | 10%～90%； |
| 机械结构 | 217.5mm(长)×126.2mm（宽）×36mm（高） | 492.6mm(长)×371mm（宽）×66.7mm（高）；1.5U | 492mm(宽)×248mm（宽）×174.8mm（宽）；4U | 491mm（长）×342.5mm（宽）×570.7mm(高)；13U |

尺寸图

系统拓扑图

PM70CA/00-2H系列高清网络数字云矩阵

红苹果PM70CA/00-2H系列高清网络云矩阵是红苹果电子最新研发的一款高清网络解码产品。它结合最新的网络编解码技术，充分考虑市场需求，为解决拼接显示设备实现解码功能而设计，适用于各种场合，是一款技术先进、功能实用、使用便捷的高清网络上墙设备。

红苹果PM70CA/00-2H系列可以将前端高清网络摄像机或平台软件通过网络传过来的压缩视频数据解码还原为高清数字信号输出至高清监视器、高清液晶显示设备上。支持图像任意拼接、分割、开窗、漫游等功能，实现实时语音监听，报警联动输出等功能。

本产品功能完善、稳定可靠、操作简单，直接连接显示设备输出，适合于绝大多数要求图像解码上电视墙的网络视频监控场合。

端口介绍：

①拨码开关：站点号拨码开关。

②电源接口:1路AC100~220V电源接入，1路AC100~220V电源环接输出。

③电源接口：DC 12V电源接入。

④视频输出端口：2路HDMI视频接口。

⑤音频输入：Ф3.5音频输入接口。

⑥音频输出：Ф3.5音频输出接口。

⑦网络接口（RJ45）：设备级联网口。

⑧NET接口（RJ45）：千兆网口。

⑨通讯接口（RJ45）：RS422/232通讯端口。

⑩USB接口：设备管理口。

产品亮点

- 支持设备级联输出拼接显示；

- 支持视频输出分割显示，最大支持单屏25分割显示；

- 支持视频漫游功能；

- 支持网络媒体数据接入；

- 单设备支持2路HDMI输出，单路支持4K输出；

- 支持多种分辨率输出显示，可手动设置输出分辨率，最高支持3840×2160P@60Hz视频输出；

- 支持4K、1080P、1080I、720P、D1等视频格式；

- 支持标准H.265、 H.264、MPEG4码流；

- 单机支持2路4K或16路1080P或32路720P解码显示；

- 支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果；

- 支持报警联动显示；

- 支持音频输入、输出，可实现监听、广播、对讲等应用需求；

技术参数：

| 规格与参数 |
| --- |
| 接口参数 | HDMI输出 | 2路HDMI输出 单路支持4K |
|  | 以太网 | 100M/1000M自适应 |
|  | 音频输入 | 1路，采用Ф3.5音频接口 |
|  | 音频输出 | 1路，采用Ф3.5音频接口 |
|  | USB2.0 | 支持 |
|  | RS422/232 | 支持 |
| 视频参数 | 网络视频解码 | H.265、H.264、MPEG4； |
|  | 网络视频输入 | 4K、1080P、1080I、720P、D1； |
|  | HDMI输出分辨率 | 1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz、1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、3840×2160@60Hz； |
|  | 视频解码显示 | 单机最大支持2路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示； |
|  | 大屏拼接显示 | 级联最大支持128屏拼接显示 |
|  | 单屏分割显示 | 分别支持 4、6、8、9、16、25分屏； |
|  | OSD信息 | 支持（窗口、通道、标题等信息显示） |
| 音频参数 | 音频编解码 | 支持G.711、G.726、ADPCM音频编解码； |
|  | 开启/静音 | 可全局设置，可单通道快捷操作； |
|  | 音频输入 | 单模块支持1路音频编码，可启用和关闭音频输入； |
|  | 音频输出 | 支持1路音频输出 |
| 管理及维护 | 基本应用 | 多用户登陆/注销，最大支持72用户同时在线； |
|  |  | 用户之间权限区分；支持视频切换及控制； |
|  |  | 支持分割显示模式操作；自动巡检，方案设置及调用； |
|  | 系统管理及配置 | 提供协议接口，可通过客户端或平台对设备进行管理和配置；权限分配和权限管理； |
|  | 系统维护 | 系统日志，设备状态检测、故障检测及报告，支持在线升级； |
| 其它 | 时间同步 | 具备内部RTC功能，多设备级联支持时间自动同步功能； |
|  |  | 提供标准接口，可与系统内时间服务器同步； |
|  | 报警输入 | 支持网络报警信息接入； |
|  | 报警输出 | 网络报警联动输出； |
|  | 屏幕控制 | 提供屏幕控制接口，可实现大屏控制； |
|  | 屏幕分辨率 | 自适应屏幕分辨率，也可手动修改输出分辨率 |
|  | 拨码开关 | 设置拼接屏幕号 |
|  | 设备供电 | 1、一路AC 220V输入接口，一路AC 220V环接输出接口； |
|  |  | 2、DC 12V输入接口； |
|  | 设备工作温度 | 0～55℃； |
|  | 设备工作湿度 | 10%～90%； |
|  | 机械结构 | 标准结构设计； |

尺寸图：

系统应用

# Text boxes

4固化式矩阵

2固化式矩阵

48插卡式矩阵

16插卡式矩阵

48路插卡式矩阵

16路插卡式矩阵

4固化式矩阵

2固化式矩阵

48路插卡式矩阵

16路插卡式矩阵